## Slide 1: Chytrá nemocniční postel
Jakub Tenk
Roman Pejs
Lukáš Runt
Josef Zetek
Zdeněk Vavřička
Notes: Roman

## Slide 2: Cíl práce
Otestování různých typů senzorů
Sbírání dat ze senzorů
Vizualizace dat na webové stránce
Notes: Roman

## Slide 3: Hardware – Radxa Zero
Malé rozměry
Dostatečný výkon
Složitá obsluha
Malý počet podporovaných knihoven
Nepoužito ❌
Notes: Kuba

## Slide 4: Hardware - Raspberry Pi 4
Dostatečný výkon
Snadná obsluha
Více možností využití jak u ESP (větší množství vstupů a výstupů, plnohodnotný operační systém, …)
Všechny služby běží na lokální síti
Využívá 3,3 V logiku
Použito ✅
Notes: Kuba

## Slide 5: Hardware – Vibrační snímač
Detekce vibrací
Detekuje pouze velmi silné vibrace
V praxi by byl potřeba citlivější senzor
Matrace vibrace výrazně tlumí
Umístěno přímo na matraci
Výstup: digitální
Použito ✅
Notes: Lukáš

## Slide 6: Hardware – PIR senzor
Detekce pohybu
Velmi velká odezva (v řádu několika vteřin)
Umístěn na čele postele
Výstup: digitální
Použito ✅
Notes: Roman

## Slide 7: Hardware – Infračervený senzor překážek
Detekce pohybu
Rychlá odezva
Dosah v rámci několika centimetrů
Umístěno na boku postele
Ideální by bylo použití senzoru s větším dosahem
Výstup: digitální
Použito ✅
Notes: Lukáš

## Slide 8: Hardware – Gyroskop & Akcelerometr
Detekce naklonění postele
Teoreticky by mohl i detekovat pohyb matrace
Umístěno pod matrací
Výstup: digitální skrze I2C
Použito ✅
Notes: Kuba

## Slide 9: Hardware – EKG
Nevhodné, protože Raspberry nemá AD převodník
Nedostatečná přesnost
Teoretická možnost měřit srdeční aktivitu i tep pacienta
Elektrody jsou lepící a sloužily by pouze na jedno použití
Výstup: analogový
Nepoužito ❌
Notes: Pepa

## Slide 10: Hardware – Váhový senzor
Nízká tolerance
Malý rozsah na 3,3 V
Výstup: analogový
Nepoužito ❌
Notes: Zdeněk

## Slide 11: Hardware – Tenzometr
Snímání zatížení u pacienta
Velmi malá plocha fólie
Při větší délce kabelu k tenzometrické fólii ztrácí toleranci
Výstup: analogový
Nepoužito ❌
Odkaz na bakalářskou práci
Notes: Zdeněk

## Slide 12: Hardware – DHT 11
Měří teplotu i vlhkost vzduchu
Velmi velká tolerance ± 2° C
Výstup: analogový
Nepoužito ❌
Notes: Pepa

## Slide 13: Práce s daty
Protokol MQTT pro komunikaci
Správa dat přes Node-Red
V rámci Node-Redu je implementovaná webová stránka
Notes: Roman

## Slide 14: Node-Red implementace – localhost:1880
Notes: Roman

## Slide 15: Node-Red vizualizace – localhost:1880/ui
Notes: Roman